OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH W MIEŚCIE I GMINIE WSCHOWA W ROKU 2019

CZĘŚĆ 2 – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Inwestor:              	Gmina Wschowa

ul. Rynek 1,

67-400 Wschowa

Zadanie:               	Bieżące utrzymanie dróg - remonty cząstkowe w roku 2019  –

Część 2 - Nawierzchnie utwardzone,

Obiekt:                  	Bieżące utrzymanie dróg - remonty cząstkowe w roku 2019  –

Część 2 - Nawierzchnie utwardzone,

Rodzaj robót:           	Roboty drogowe

Lokalizacja:              	Gmina Wschowa

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.23.32.00-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45.23.31.42-6    Roboty w zakresie naprawy dróg

        - Instalowanie znaków drogowych

- Zakres  robót i szczegółowa lokalizacja będzie sukcesywnie ustalany przez Zamawiającego 
w miarę potrzeb.

- Realizacja zamówienia przebiegać będzie sukcesywnie na podstawie zleceń przekazywanych każdorazowo przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zlecenia.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż wysłane przez Zamawiającego zlecenie na podany przez Wykonawcę numer faksu/adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

- Wykonawca zobowiązany  jest przystąpić do realizacji poszczególnych zleceń w terminie 
do 5 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt.5.

- W przypadkach szczególnych, gdy ubytki w nawierzchni zagrażają bezpieczeństwu ludzi/ruchu drogowego, Wykonawca winien  rozpocząć roboty w terminie maksymalnie do 24 godzin od zgłoszenia takiego przypadku przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail).

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty na okres nie krótszy niż

6 miesięcy licząc od dnia ich odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną. Użyte materiały do wykonania zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1202 ze zm.).

- Wykonawca winien być ubezpieczony przez cały okres realizacji zamówienia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż (OC deliktowe i OC kontraktowe łącznie).

dla Części 2       80 000,00 zł

- Jeżeli ważność polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w pkt.11 wygaśnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie trzech dni od daty jej wygaśnięcia nową polisę na pozostały okres realizacji umowy, pod rygorem skutków opisanych w §14 ust.3 pkt c) i w § 15 ust.2 pkt i)  projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót podwykonawcom.

- W przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty tej części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Zlecenie przez Wykonawcę prac podwykonawcom może odbywać się wyłącznie na zasadach 
określonych w  ustawie Pzp oraz w Kodeksie Cywilnym.

- Szczegółowe warunki zawierania umów o podwykonawstwo oraz ich rozliczania zostały zawarte 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wymagania te określają w szczególności:

  - sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

  - uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań,

  - rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

- WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ:

Treść art. 22 § 1 Kodeks pracy:

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia 
i dokumentacji kosztorysowej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca lub podwykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Zamawiający wymaga aby czynności wymienione poniżej, tj.:

- czynności związane z obsługą sprzętu

- czynności związane z wykonywanie wszystkich robót drogowych

- były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wymóg dotyczy także podwykonawców.

- Zakres prac obejmuje w szczególności:

Część 2

- Remont nawierzchni z płyt  betonowych grubości12 cm, spoiny wypełnione piaskiem (S = 15,000 m2)

- Remont nawierzchni z płyt  betonowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem analogia) – Płyty betonowe dostarczone przez Wykonawcę (S = 5,000 m2)

- Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (S = 2,000 m2)

- Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem  (analogia) – płyty betonowe dostarczone przez wykonawcę (S = 2,000 m2)

- Chodnik z płyt betonowych kl. 1 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem

(S = 2,000 m2)

- Remont nawierzchni z kostki kamiennej grubości 6 cm, podsypka i spoiny piaskowe (S = 2,000 m2)

- Remont nawierzchni z kostki kamiennej grubości 8 cm, podsypka i spoiny z piasku (S = 5,000 m2)

- Remont nawierzchni z kostki kamiennej grubości 10 cm, spoiny podsypka i spoiny z piasku

(S = 10,000 m2)

- Remont nawierzchni z kostki kamiennej grubości 14-18 cm, podsypka i spoiny z piasku

(S = 5,000 m2)

- Remont cząstkowy nawierzchni z kamienia narzutowego („kocie łby”) wys. 13-17 cm (S = 5,000 m2)

- Remont nawierzchni z kostki brukowej szarej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia) (S = 20,000 m2)

- Remont nawierzchni z kostki brukowej szarej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia) (S = 2,000 m2)

- Chodniki z kostki brukowej szarej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem ( S = 2,000 m2)

- Remont nawierzchni z kostki brukowej szarej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia) (S = 5,000 m2)

- Remont nawierzchni z kostki brukowej szarej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia) – kostki betonowe dostarczone przez Wykonawcę (S = 2,000 m2)

- Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (S = 2,000 m2)

- Remont nawierzchni z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia) (S = 2,000 m2)

- Remont nawierzchni z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo -  piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia) – Kostki betonowe dostarczone przez Wykonawcę (S = 2,000 m2)

- Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo -  piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (S = 2,000 m2)

- Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości głębokości 10 cm w gruncie kategorii 3/4

(S = 250,000 m2)

- Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana ręcznie (S = 2,000 m2)

- Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą piaskową (L = 2,000 m)

- Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (analogia) – obrzeża betonowe dostarczone przez Wykonawcę (L = 2,000 m)

- Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (L = 2,000 m)

- Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą piaskową (analogia)  (L = 2,000 m)

- Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (analogia) – obrzeża betonowe dostarczone przez wykonawcę (L = 2,000 m)

- Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (L = 2,000 m)

- Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych (5,000 szt.)

- Dostarczenie ulicznej kratki ściekowej żeliwnej typu ciężkiego (materiał) ( 2, 000 szt.)

- Regulacja pionowa włazów kanałowych (2,000 szt.)

- Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego (2,000 szt.)

- Regulacja pionowa studzienki telefonicznej (2,000 szt.)

- Wymiana włazu żeliwnego o wadze do 60kg (2,000 szt.)

- Osadzenie włazu żeliwnego o wadze do 60kg (2,000 szt.)

- Osadzenie włazu żeliwno-betonowego o wadze do 60kg (analogia) (2,000 szt.)

- Przestawianie krawężnika betonowego wystającego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej                              (L = 2,000 m).

- Przestawianie krawężnika betonowego wystającego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej                              (L = 2,000 m). Krawężnik betonowy dostarczony przez Wykonawcę.

- Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej (L = 2,000 m)

- Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej (L = 2,000 m)

- Przestawienie krawężnika kamiennego wystającego na podsypce cementowo-piaskowej (L=2,0 m)

- Przestawianie krawężnika kamiennego wystającego na podsypce cementowo – piaskowej

( analogia) – Krawężnik kamienny dostarczony przez Wykonawcę.   (L=2,0 m)

- Podbudowa betonowa grubości 12 cm bez dylatacji (S = 2,000 m2)

- Podbudowa betonowa bez dylatacji – dodatek za każdy 1 cm  (S = 2,000 m2)

- Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych Ø 50 (analogia) (15,000 szt.)

- Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych Ø 50- Słupek do znaku drogowego dostarczy Zamawiający.  (15,000 szt.)

- Regulacja pionowa słupka stalowego do znaku drogowego ( robocizna + materiał ) (15,000 szt.)

- Regulacja pionowa i pozioma tablicy znaku drogowego ( robocizna + materiał ) (15,000 szt.)

- Przycięcie drobnych gałęzi drzew i krzewów zasłaniających tablice znaków drogowych (2,000 szt.)

- Oczyszczenie i mycie tablic znaków drogowych (2,000 szt.)

- Znak drogowy o powierzchni ponad 0,3 m² (20,000 szt.)

- Znak drogowy o powierzchni ponad 0,3 m²– Tablicę znaku drogowego dostarczy Zamawiający.

( 50,000 szt.)

- Znak drogowy o powierzchni do 0,3 ( 2,000 szt.)

- Znak drogowy o powierzchni do 0,3 m²– Tablicę znaku drogowego dostarczy Zamawiający

(2,00 szt.)

- Zdjęcie znaków lub drogowskazów ( 20,000 szt.)

- Rozebranie słupków do znaków drogowych   ( 2,000 szt.)

- Zamontowanie tablicy z nazwą ulicy na istniejącym słupku drogowym – Tablicę dostarczy Zamawiający ( 5,000 szt.)

- Zamontowanie tablicy z nazwą ulicy na murze- Tablicę dostarczy Zamawiający  (  5,000 szt.)

- Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami co 2,5 m (L = 2,000 m)

- Odnowienie poręczy sztyw. z kątownika słupki co 1,5 m farbą olejną (L = 2,000 m)

- Odnowienie farbą olejną słupka z rury Ø 50 ( 2,000 szt)

- Odnowienie pasów i innego oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową zwykłą ręcznie

( analogia) (S = 1000,000 m2). ( Termin realizacji do 31.08.2019 r.)

- Odnowienie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farbą w kolorze niebieskim

( S=5,00m2).

- Oczyszczenie nawierzchni utwardzonych z zalegającego piasku i gruntu; załadunek urobku na samochody samowyładowcze wraz z transportem i rozładunkiem na miejsce składowania i utylizacji (V = 2,000 m3) ( kalkulacja własna)

- Zamontowanie słupka drogowego żeliwno – stalowego ozdobnego wysokości około 1.1 m na istniejącej stopie fundamentowej. Słupek żeliwno – stalowy dostarczy Wykonawca ( 2,000 kmpl.)

- Zamontowanie słupka drogowego żeliwno – stalowego ozdobnego wysokości około 1.1 m wraz z wykonaniem stopy fundamentowej. Słupek żeliwno – stalowy dostarczy Wykonawca ( 2,000 kmpl.)

- Zamontowanie słupka drogowego U-12c z tworzywa sztucznego – słupek drogowy z tworzywa sztucznego dostarczy Zamawiający  ( 10,000 szt.)

- Zamontowanie brakującego elementu progu zwalniającego – Element progu zwalniającego dostarczy Zamawiający.   ( 10,000 szt.)

- Zamontowanie brakującego elementu progu zwalniającego – Element progu zwalniającego dostarczy Wykonawca  ( 5,000 szt.)

- Zdemontowanie elementu progu zwalniającego  ( 2,000 szt.)

Uwagi końcowe

- Część terenu, na którym prowadzone będą roboty objęty jest ochroną konserwatorską.

- Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów  równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. W takim przypadku Wykonawca winien przedłożyć szczegółowy opis zaproponowanych materiałów i urządzeń wykazujący, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- W trakcie robót należy zapewnić odpowiedni nadzór techniczny.

- Wszystkie prace prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót .

- W czasie wykonywania robót wykonawca musi przestrzegać przepisów BHP i zasad określonych                          w uzgodnieniach.

- Warunki BHP zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).