# Załącznik Nr 6 do SIWZ

###### Szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konradowie”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34144200-0 – Pojazdy służb ratowniczych

34144210-3 – Wozy strażackie

.

|  | Oferujemy: ………………………………………………………………………………………… (wskazać markę, model pojazdu, rok produkcji) |
| --- | --- |

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 *zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez podkreślenie /pozostawienie właściwej odpowiedzi (tak/nie) ** w puste miejsca wpisać parametry oferowanego pojazdu/ wybrane rozwiązanie/ wymagane informacje |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |

|  | Warunki ogólne: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: |  |
|  | - polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | TAK/NIE* |
|  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Rządowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 594 t.j.). | TAK/NIE* |
|  | Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). | TAK/NIE* |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M kategorii 2 – uterenowionej ( wg PN-EN1846-1 lub równoważnej) | TAK/NIE* |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania norm: PN-EN1846-1:2011 i PN-EN1846-2 +A1:2013-07(lub równoważnych) | TAK/NIE* |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r Nr 143, poz. 1002. ze zm.). Świadectwo ważne na dzień odbioru pojazdu. | TAK/NIE* |
|  | Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2019. | **(Należy podać rok produkcji podwozia oraz rok produkcji nadwozia) ………………………… |
|  | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. | TAK/NIE* |
|  | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: belka lub dwie lampy sygnalizacyjne wykonane w technologii LED zamontowane na dachu kabiny kierowcy oraz podświetlany napis „STRAŻ”, | **( wskazać wybrane rozwiązanie) |
|  | co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska z tyłu pojazdu wykonana w technologii LED z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie | TAK/NIE* |
|  | dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, | TAK/NIE* |
|  | urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Miejsce zamocowanie manipulatora w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny posiadać wyraźne podświetlenie trybu pracy w ciągu dnia i w nocy. | TAK/NIE* |
|  | wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. | TAK/NIE* |
|  | z tyłu pojazdu zamontowana fala świetlna o kolorze pomarańczowym | TAK/NIE* |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. | TAK/NIE* |
|  | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. | TAK/NIE* |
|  | Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 280 KM , spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Silnik pojazdu musi spełniać normę emisji spalin EURO 6 i nie może przekraczać emisji: | TAK/NIE* ** (wskazać moc silnika)………………. |
|  | - dwutlenku węgla ( C02) –4000 mg/kWh - | TAK/NIE* |
|  | - tlenku azotu (NOx)–460 mg/kWh | TAK/NIE* |
|  | - węglowodorów (HC)–160 mg/kWh | TAK/NIE* |
|  | - cząstek stałych (PM) –10 mg/kWh | TAK/NIE* |
|  | -wielkość zużycia energii –12,60 MJ/km | TAK/NIE* |
|  | - Paliwo – olej napędowy ON | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. | TAK/NIE* |
|  | Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | TAK/NIE* |
|  | Układ napędowy 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: | TAK/NIE* |
|  | - międzyosiowego, | TAK/NIE* |
|  | - osi tylnej, | TAK/NIE* |
|  | - osi przedniej, | TAK/NIE* |
|  | - na osi przedniej koła pojedyncze, podwójne na tylnej osi. | TAK/NIE* |
|  | Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna wysokość pojazdu 3350 mm. | ** (wskazać wysokość pojazdu)…………………………………….. |
|  | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. | TAK/NIE* |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta podwozia zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). | TAK/NIE* |
|  | Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, | TAK/NIE* |
|  | - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, | TAK/NIE* |
|  | - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - wywietrznik dachowy, | TAK/NIE* |
|  | - klimatyzację, | TAK/NIE* |
|  | - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, | TAK/NIE* |
|  | - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, | TAK/NIE* |
|  | - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, | TAK/NIE* |
|  | - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, | TAK/NIE* |
|  | - lusterka zewnętrzne podgrzewane, | TAK/NIE* |
|  | - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, | TAK/NIE* |
|  | - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, | TAK/NIE* |
|  | - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny | TAK/NIE* |
|  | - radio samochodowe, | TAK/NIE* |
|  | - podest z wyłącznikiem pod radiostacje, latarki (sprzęt zamawiającego) | TAK/NIE* |
|  | - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, | TAK/NIE* |
|  | - radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno- funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra- w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. | TAK/NIE* |
|  | Antena powinna być wyposażona w sprężynę amortyzującą promiennik, zabezpieczającą przed uszkodzeniem podczas kontaktu z przeszkodą. | TAK/NIE* |
|  | Kabina wyposażona dodatkowo: - uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, pozostałe 2 uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża, | TAK/NIE* |
|  | - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, | TAK/NIE* |
|  | - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania | TAK/NIE* |
|  | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, | TAK/NIE* |
|  | - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, | TAK/NIE* |
|  | - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, | TAK/NIE* |
|  | - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, | TAK/NIE* |
|  | - sterowanie zraszaczami, | TAK/NIE* |
|  | - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, | TAK/NIE* |
|  | - kontrolka włączenia autopompy, | TAK/NIE* |
|  | - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, | TAK/NIE* |
|  | - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, | TAK/NIE* |
|  | - wskaźnik niskiego ciśnienia, | TAK/NIE* |
|  | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. | TAK/NIE* |
|  | Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia | TAK/NIE* |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. | TAK/NIE* |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. | TAK/NIE* |
|  | Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiające podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i ładowarek latarek. Rodzaj (typ) oraz ilość gniazd uzgadnia Zamawiający z Wykonawcą. | TAK/NIE* |
|  | Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. | TAK/NIE* |
|  | Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringferder, Rockinger lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczep o masie min. 3,5 tony oraz hak wraz z instalacją do przyczepki lekkiej. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą. | TAK/NIE* ** (Należy podać typ haka)…………………………………………….. |
|  | Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. | TAK/NIE* |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. | TAK/NIE* |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. | TAK/NIE* |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, | TAK/NIE* |
|  | - błotniki i zderzaki - białe, | TAK/NIE* |
|  | - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000, | TAK/NIE* |
|  | - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. | TAK/NIE* |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. | TAK/NIE* |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. | TAK/NIE* |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. | TAK/NIE* |
|  | Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. | TAK/NIE* |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. | TAK/NIE* |
|  | Pojazd wyposażony w system ABS. | TAK/NIE* |
|  | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. | TAK/NIE* |
|  | Ogumienie – uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) | TAK/NIE* |
|  | Prześwity: Prześwit pod osiami min: 250 mm | ** (wskazać parametry)…………………. |
|  | Poza osiami min. 250mm: | ** (wskazać parametry)……………………… |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie bez konieczności stałego montażu. | TAK/NIE* |
|  | Pojazd wyposażony w: - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, | TAK/NIE* |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |  |
|  | Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej | TAK/NIE* |
|  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu w wykonaniu antypoślizgowym, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. | TAK/NIE* |
|  | Na dachu pojazdu zamontowane uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego. Na dachu zamontowana skrzynia na sprzęt ratowniczy oraz uchwyty na węże ssawne W-110. | TAK/NIE* |
|  | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego). | TAK/NIE* |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. | TAK/NIE* |
|  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). | TAK/NIE* |
|  | Drabina do wejścia na dach wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. | TAK/NIE* |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. | TAK/NIE* |
|  | Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. | TAK/NIE* |
|  | Schowki wyposażone w półki na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. | TAK/NIE* |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, | TAK/NIE* |
|  | Pojazd wyposażony w: - listwa LED lub lampy typu LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, umożliwiające oświetlenie pola pracy wokół pojazdu, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, | TAK/NIE* |
|  | Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. | TAK/NIE* |
|  | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. | TAK/NIE* |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. | TAK/NIE* |
|  | Zbiornik wody o pojemności min. 3500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. | TAK/NIE* ** (wskazać pojemność)……………………… |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. | TAK/NIE* |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. | TAK/NIE* |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2500l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.250l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. | TAK/NIE* |
|  | Układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. | TAK/NIE* |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. | TAK/NIE* |
|  | Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. | TAK/NIE* |
|  | Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. | TAK/NIE* ** (wskazać wybrane rozwiązanie)……………………… |
|  | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, | TAK/NIE* |
|  | - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy | TAK/NIE* |
|  | - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. | TAK/NIE* |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. | TAK/NIE* |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. | TAK/NIE* |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. | TAK/NIE* |
|  | - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. | TAK/NIE* |
|  | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, | TAK/NIE* |
|  | - manometr niskiego ciśnienia, | TAK/NIE* |
|  | - manometr wysokiego ciśnienia, | TAK/NIE* |
|  | - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), | TAK/NIE* |
|  | - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), | TAK/NIE* |
|  | - miernik prędkości obrotowej wału pompy, | TAK/NIE* |
|  | - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - licznik motogodzin pracy autopompy, | TAK/NIE* |
|  | - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, | TAK/NIE* |
|  | - sterowanie układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją ręczną ciśnienia pracy, | TAK/NIE* |
|  | - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, | TAK/NIE* |
|  | - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, | TAK/NIE* |
|  | - głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. | TAK/NIE* |
|  | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. | TAK/NIE* |
|  | Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. | TAK/NIE* |
|  | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. | TAK/NIE* |
|  | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. | TAK/NIE* |
|  | Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. | TAK/NIE* |
| III. | Wyposażenie: |  |
| 3.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). | TAK/NIE* |
| 3.2 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C( tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. | TAK/NIE* |
| 3.3 | Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub dostarczy kompletne mocowania sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu. | TAK/NIE* |
| 3.4 | Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. | TAK/NIE* |
| IV. | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 4.1 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego) | **(należy wskazać)………….. |
| 4.2 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego) | **(należy wskazać)………….. |
| 4.3 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. | TAK/NIE* |
| 4.4 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym, m.in.: - karta pojazdu - wyciąg ze świadectwa homologacji | TAK/NIE* |
| 4.5 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego. | TAK/NIE* |
| 4.6 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | TAK/NIE* |
| V. | Dodatkowe wymagania |  |
| 5.1 | Pojazd musi zostać przekazany zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa | TAK/NIE* |
| 5.2 | Wykonawca musi przeszkolić w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 3 lub 4 przedstawicieli załogi. Szkolenie zostanie przeprowadzone najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. O terminie szkolenia Wykonawca poinformuje Zamawiających, na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Zamawiający w terminie do 3 dni przed terminem szkolenia musi zaakceptować wskazany termin. Tematem szkolenia będzie obsługa będącego przedmiotem zamówienia pojazdu. Czas szkolenia min 1,5 godziny. | TAK/NIE* |
| 5.3 | Na pojeździe należy zamieścić po 1 tabliczce informacyjnej. Tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wymiary tabliczki: 20 cm (szerokość) x 15 cm (wysokość). Tabliczki będą dotyczyły informacji o finansowaniu projektu. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. | TAK/NIE* |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

..............................., dnia .................................. 2019r.

..........................................................                                              		   (podpis upoważnionego przedstawiciela)**